## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_06_A_02
Tematická oblast: | Kanalizační potrubí
Téma: | Názvosloví rozvodů
Autor: | Pavel Dittrich
Datum vytvoření: | září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět INSTALACE VODY A KANALIZACE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Názvosloví vnitřních kanalizačních rozvodů
  Odtokové potrubí-odvádí odpadní vody volně bez sifonu nad vpusť /např. od máchací kádě/
  Připojovací potrubí-slouží k napojení zařizovacích předmětů nebo vpustí na odpadní potrubí
  Odpadní potrubí-svislé potrubí které propojuje připojovací potrubí se svodným potrubím /nesprávně nazývaným stoupacím/
  Větrací potrubí-prodloužení odpadního potrubí od nejvýše připojeného zařizovacího předmětu na střechu
Kanalizační potrubí
Notes: ko

## Slide 4
  Svody-ležatá potrubí která odvádí odpadní vody z odpadních potrubí nebo podlahových vpustí do kanalizační přípojky, mají vnitřní a venkovní část, dělí se na hlavní a vedlejší.
  Tato potrubí odvádí splašky do těchto druhů kanalizace:
  -jednotná – všechny odpadní vody tečou jedním potrubím
  -oddílná – splašky a dešťová voda mají své potrubí
  Gravitační
  tlaková
Kanalizační potrubí
Notes: ko

## Slide 5
    Co je svodné potrubí
    Co je odpadní potrubí
    Co je odtokové potrubí
    Co je připojovací potrubí
Kontrolní otázky
Notes: ko

## Slide 6
Miroslav Adámek a Aleš Jurečka Instalace vody a kanalizace II , Praha 2005 Informatorium ISBN 80-7333-033-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko