## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_ A_ 07
Tematická oblast: | Základní pojmy vytápění
Téma: | Tepelné ztráty - podklady výpočtu
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Výpočet tepelných ztrát musí vycházet z normy, která je pro projektování topení závazná.
Z tepelných ztrát vychází i návrh výkonu otopné soustavy včetně tepelného zdroje.
Pro výpočet je nutné vycházet z údajů, které mají vliv na tepelné ztráty.
Tepelné ztráty - podklady výpočtu

## Slide 4
Poloha objektu – orientace v terénu a v zástavbě, nadmořská výška.
Použité stavební materiály - jejich tepelné odpory, skladba a rozměry.
  Stanovení vnitřní výpočtové teploty
    Určuje se podle druhu budovy (obytná, výrobní, nemocnice)
    Podle účelu místností (kuchyň, obývák, dílna, garáž, ordinace)
    Výpočtové teploty vytápěných i sousedících místností jsou doporučené
Tepelné ztráty - podklady výpočtu

## Slide 5
  Stanovení vnější výpočtové teploty
    Určuje se podle nadmořské výšky (s výškou se snižuje roční teplotní průměr)
    Zařazením do příslušné teplotní oblasti v rámci republiky
Tepelné ztráty - podklady výpočtu

## Slide 6
  Určení tepelného toku mezi jednotlivými místnostmi
    Tepelný tok mezi místnostmi je závislý na druhu místnosti a jejich výpočtových teplotách.
    Tepelný tok je vždy z místnosti s vyšší teplotou do místnosti s nižší teplotou.
Tepelné ztráty - podklady výpočtu

## Slide 7
Kontrolní otázky
Jaké údaje objektu mají vliv na tepelné ztráty?
Jaké údaje ovlivňují vnitřní výpočtovou teplotu budov?
Čím jsou určeny tepelné toky v budově?
Proč mohou mít stejné budovy rozdílné teplotní ztráty?
Tepelné ztráty - podklady výpočtu

## Slide 8
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje.
Notes: ko