## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05 _A_12
Tematická oblast: | Základní pojmy vytápění
Téma: | Teplotní roztažnost
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Teplotní roztažnost můžeme pozorovat u všech materiálů a látek.
V instalacích se teplotní roztažnost projevuje ponejvíce u délky potrubí a nazývá se dilatace.
Na změna délky potrubí L má vliv především materiál, dále délka potrubí a rozdíl teplot.
Teplotní roztažnost může vést až k porušení potrubí, proto musí být roztažnost eliminována kompenzátory.
Teplotní roztažnost

## Slide 4
Výpočet délkové roztažnosti:
Teplotní roztažnost
L = L1 – L0 = α . L0 .(tp – tm) /mm/
L - změna délky trubky (mm) L0 - délka trubky při teplotě montáže (mm) L1 - délka trubky při teplotě provozu (mm) tp - teplota provozní (°C) tm - teplota montážní (°C) α - součinitel délkové roztažnosti

## Slide 5
Grafické znázornění teplotní roztažnosti trubky
Teplotní roztažnost

## Slide 6
Příklad: porovnejte roztažnost u trubky o délce 5m z mědi a stejně dlouhé trubky ze síťovaného polypropylenu . Montážní teplota je 20°C a provozní 60°C. Součinitel teplotní roztažnosti α u mědi = 0,017mm/mK, u síťovaného polyetylenu /PEX/ = 0,18 mm/mK.
Řešení:
L = L1 – L0 = α . L0 .(tp – tm) /mm/
Měď L = 0,017. 5 . (60 – 20) = 3,4mm
PEX L = 0,18 . 5 . (60 - 20) = 36mm
Teplotní roztažnost

## Slide 7
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko