## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_C_09
Tematická oblast: | Prvky ústředního topení
Téma: | Vzduch v topné vodě
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmětu VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Vzduch v topné vodě je obecně nežádoucí, protože způsobuje řadu problémů.
  Zavzdušnění otopných těles, které snižuje jejich výkon.
  Koroze kovových prvků – způsobuje snížení jejich životnosti, případně i funkčnosti.
  Zvýšení hluku – z důvodu posouvání vzduchových bublin v rozvodu.
  Kavitaci - vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, může mít za následek poškození čerpadla.
Vzduch v topné vodě

## Slide 4
Vzduch se vyskytuje v topné vodě ve dvou formách
  Vázaná - vzduch, který je rozpuštěný ve vodě se uvolňuje změnami tlaku a teploty. Na jejich hodnotách je závislá jeho sytost.
  Volná - bublinky které jsou unášeny proudem topné vody se při změně rychlosti spojují ve větší vzduchové bubliny nebo útvary. Čím je větší objem topné vody hlavně u radiátorů, tím více vzduchu se může uvolnit.
Vzduch v topné vodě.

## Slide 5
Vzduch se může dostávat do otopné soustavy:
  Dopouštěním vody
  Použitím plastového potrubí bez protidifuzní vrstvy.
  Otevřenou expanzní nádobou.
  Špatně navržená uzavřená expanzní nádoba – při malém objemu je častá funkce pojišťovacího ventilu.
  Vylučování vzduchu při provozu otopné soustavy.
  Nevhodně umístěnou expanzní nádobou vzhledem k čerpadlu.
Vzduch v topné vodě.

## Slide 6
  Špatný postup při plnění otopné soustavy.
Obecně dané předpoklady zvýšeného výskytu vzduchu v otopné soustavě mohou být určitými chybami v projektu nebo jeho nesprávným provedením.
Vzduch v topné vodě.

## Slide 7
Kontrolní otázky
V jakých formách se vyskytuje vzduch v otopné soustavě?
Jak se dostává vzduch do otopných soustav?
Na čem závisí množství vzduchu v otopné soustavě?
Vzduch v topné vodě

## Slide 8
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko