## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_C_14
Tematická oblast: | Příslušenství otopných soustav
Téma: | Otevřená otopná soustava
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Únor 2013

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmětu VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Typickým znakem pro otevřenou otopnou soustavu je trvalé propojení s atmosférou prostřednictvím otevřené expanzní nádoby.
Expanzní nádoba je otevřená a umístěna na nejvyšším místě otopné soustavy.
Kotel je s expanzní nádobou propojen neuzavíratelným pojistným potrubím, které ve spojení s ní je zároveň pojistným zařízením .
V případě překročení nejvyššího dovoleného přetlaku je kontrolovaným přepadem EN odváděna přebytečná voda.
Otevřená otopná soustava

## Slide 4
Výhody otevřené otopné soustavy
  V případě přehřátí nemůže být poškozena zvýšením tlaku.
  Jednoduché dopouštění vody pomocí značení na výškoměru /označený tlakoměr/
Otevřená otopná soustava

## Slide 5
Nevýhody otevřené otopné soustavy
  Možnost zamrznutí expanzní nádoby v případě umístění v prostoru s teplotami pod bodem mrazu.
  Koroze kovových částí soustavy z důvodu pronikání kyslíku do vody otevřenou expanzní nádobou. Je to dáno větším součinitelem rozpustnosti kyslíku ve vodě oproti dusíku.
  Umožňuje odpar otopné vody a nutnost jejího pravidelného doplňování.
Otevřená otopná soustava

## Slide 6
Kontrolní otázky
Čím se vyznačuje otevřená otopná soustava?
Jaké jsou její výhody?
Jaké jsou její nevýhody?
Otevřená otopná soustava

## Slide 7
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko