## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_14_A_04
Tematická oblast: | Obslužné systémy v dopravě
Téma: | Surové železo, ocel
Autor: | Josef Imrich
Datum vytvoření: | Srpen 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.
Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

## Slide 3: SUROVÉ ŽELEZO, OCEL

## Slide 4: Surové železo
meziprodukt, který se musí dále zpracovat
vzniká z kyslíkatých sloučenin s více jak 30% podílem železa:
magnetovec (magnetit)
krevel (hematit)
hnědel (limonit)
výroba probíhá ve vysokých pecích

## Slide 5: Vysoká pec
Popis
metalurgické zařízení
válcovitá stavba s žáruvzdornou vyzdívkou
6 teplotních zón
(kychta, šachta, rozpor vysoké pece, sedlo, výfučny, nístěj)
Funkčnost
výroba surového železa ze železných rud
nepřetržitý provoz po několik let (pak výstavba nové)
Současnost
funkční v Třineckých železárnách, v ostravských hutích ArcelorMittal
jako kulturní památka Vítkovických železárnách

## Slide 6
Zdroj: Jiří Zerzoň, www.novinky.cz

## Slide 7: Výrobní proces surového železa
Plnění pece surovinami (shora) + vhánění horkého vzduchu obohaceného kyslíkem (zdola) → oxidace uhlíku na oxid uhelnatý → oxid uhelnatý redukuje rudu na tuhé, pórovité surové železo → ve spodní části dochází k přímé redukci oxidu železnatého uhlíkem →vypouštění surového železa
Zdroj: http://www.zschemie.euweb.cz/zelezo/zelezo3.html

## Slide 8: Výrobní proces surového železa
Použité suroviny
Výstupy výrobního procesu
Železná ruda
Koks
palivo pro roztavení železné rudy
Vápenec
váže nečistoty obsažené v železné rudě
získání požadovaného produktu (surové železo)
využití strusky (např. stavebnictví)
použití plynů vznikající při výrobě (kychtové plyny) na následovný výrobní proces (předehřívají vzduch vháněný do pece)

## Slide 9: Ocel
kujné železo s obsahem uhlíkem menší než 2 %
výroba:
zkujňování (surové křehké železa → elastická ocel)
kyslíkový konventor, Siemens – Martinská pec, elektrická oblouková pec
další úpravy:
tuhá ocel→ingoty
nepřerušené lití do krystalizátoru → kontislitek
zpracování polotovaru na hutní výrobky (kolejnice, tyče, plechy apod.)

## Slide 10: Druhy oceli
dle obsahu uhlíku:
uhlíkové
slitinové
podle druhu dalšího zpracování:
slévání
válcování
tažení
protlačování
podle použití:
konstrukční
nástrojová
ocel na odlitky (ocel odlitá do formy)
stavební ocel
ocel strojní

## Slide 11: Kontrolní úkoly a otázky:
Co je to vysoká pec a k čemu slouží?
Jak probíhá proces výroby surového železa?
Jakou funkci zastává vápenec při výrobě surového železa?
Vyjmenujte tři hutní výrobky z oceli?

## Slide 12: Použité zdroje:
CVRČEK, Karel; CHALUPNÝ, CSC, Vladimír; KYNČIL, Jaroslav. Zbožíznalství I pro Obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Nakladatelství učebnic FORTUNA, 2005, ISBN 80-7168-935-1
NUTSCH, W. Příručka pro truhláře. 2006, ISBN 80-86706-14-1
TELAŘÍKOVÁ, Denisa. Začala proměna chráněné vysoké pece v Ostravě. Novinky.cz [online]. 2011 [cit. 2011-09-03]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/228449-zacala-promena-chranene-vysoke-pece-v-ostrave.htm
http://www.zschemie.euweb.cz/zelezo/zelezo3.html
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/228449-zacala-promena-chranene-vysoke-pece-v-ostrave.html
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.