## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 13
Anotace | Podvozek
Klíčová slova | Rám, nápravy, řízení, brzdy, kola
Předmět | Automobily
Autor, spoluautor | Bc. Ladislav Hajný
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník - Mechanik opravář motorových vozidel
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Podvozek
VY_32_INOVACE_13_252

## Slide 2: Podvozek
Součástmi podvozku jsou:
karoserie vozidla nebo rám – montují se do nich další skupiny, které pak
vytvářejí jeden celek
odpružení a tlumení – zmenšují přenos kmitavých pohybů náprav na karoserii nebo rám. Chrání posádku, náklad i samotnou konstrukci vozidla před nežádoucími otřesy
zavěšení kol – je způsob připojení kola k rámu nebo karoserii. Zavěšení kol umožňuje pohyb kola při propružení a přenáší síly a silové momenty, mezi kolem a karoserií nebo rámem vozidla
řízení vozidla – umožňuje udržování vozidla v přímém směru a natočení kol při průjezdu zatáčkou
brzdy – umožňuje snížení rychlosti vozidla popř. zastavení a zajištění stání vozidla – zabezpečení proti pohybu
kola s pneumatikami – je mezičlánkem mezi vozovkou a vozidlem. Kola přenáší celkovou hmotnost vozidla na vozovku, přenáší hnací a brzdné síly

## Slide 3: Podvozek
Karoserie – Alfa Romeo

## Slide 4: Podvozek
Rám – strojový spodek – bez kol

## Slide 5: Podvozek
Rám motocyklů

## Slide 6: Podvozek
Odpružení a tlumení
Pérování a tlumení je soubor prvků vozidla, které vytvářejí pružné spojení náprav a nástavbou - karoserií.
Základní funkce - maximální zabezpečení pohodlné jízdy maximální zabezpečení bezpečné jízdy
Základní kritérium pro bezpečnost jízdy:
je schopnost přenosu maximálních třecích sil v dotykových plochách pneumatik - velikost je mimo jiné dána velikostí zatížení kola.
kolísání zatíženého kola vlivem dynamických sil - vznikají při jízdě po nerovné vozovce, zmenšují bezpečnost jízdy.
Základní požadavek na pérování z hlediska bezpečné jízdy:
minimální kolísání svislého zatížení kola
zajištění dostatečného pohodlí posádky vozidla

## Slide 7: Podvozek
Odpružení a tlumení

## Slide 8: Podvozek
Zavěšení kol
Volba správné konstrukce zavěšení kola má významný vliv na jízdní komfort, bezpečnost a pohodlí jízdy.
Požadavky na zavěšení kol:
jízdní komfort – náprava musí co nejméně přenášet vibrace do prostoru pro posádku
přesné vedení kola - důležitý parametr pro jízdní vlastnosti a bezpečnost
minimální rozměry - zavěšení kol a samotné nápravy by měly co nejméně omezovat prostory pro posádku, zavazadla a prostor pro hnací agregáty
nízkou hmotnost - hledisko neodpružených hmot

## Slide 9: Podvozek
Zavěšení kol

## Slide 10: Podvozek
Řízení
Základní požadavky:
snadná, rychlá a bezpečná ovladatelnost vozidla
musí být minimalizovány kmity a rázy
kola se po projetí zatáčkou musí samovolně vracet do přímého směru
řídící ústrojí musí mít co nejmenší vůle v mechanismu převodu na kola
počet otáček volantu nesmí být větší než 5x od rejdu do rejdu

## Slide 11: Podvozek
Brzdová soustava
Základní požadavky:
musí umožnit za všech okolností, snížení rychlosti vozidla, zastavení a zajištění stání vozidla (zabezpečení proti pohybu)
minimální doba náběhu a technickou prodlevu brzd
musí mít vysokou spolehlivost a trvanlivost
odolnost proti korozi a opotřebení
nízké nároky na údržbu

## Slide 12: Podvozek
Kola s pneumatikami
Základní požadavky:
přenáší a snáší hmotnost vozidla
přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem
doplňuje pružící systém
musí mít co nejmenší valivý odpor
přiměřenou životnost a trvanlivost
Kola patří mezi neodpružené hmoty, proto musí mít co nejmenší hmotnost a vysokou pevnost a pružnost

## Slide 13
Podvozek
U současných nákladních vozidel kategorie N₂ a N₃ je tvořena podvozková skupina rámem vozidla, na rám jsou připevněny ostatní agregáty vozidla:
skupina přední náprava
skupina mechanizmu řízení
skupina zadní náprava
skupina motor
skupina převodovka, popř. přídavná/redukční převodovka
Toto vše dohromady vytváří strojový spodek vozidla tzv. „Chassi“.
Strojový spodek přenáší:
zatížení vozidla – celkovou hmotnost
všechny síly vzniklé akcelerací/decelerací
zachycuje nerovnosti vozovky
všechny síly, které působí na vozidlo při průjezdy zatáčkami
Za všech okolností zaručuje stabilitu vozidla, ve všech režimech jízdy!!!

## Slide 14
Podvozek
Tatra
Praga V3S

## Slide 15: Podvozek
Možnosti rozšíření strojového spodku u vozidel N₁ a N₂ Iveco Daily

## Slide 16
Tato prezentace, ukazuje a velmi stručně seznamuje žáky s podvozkem vozidel, jde pouze o seznámení žáků s tím z jakých částí se podvozek skládá, a s některými vlastnostmi a konstrukcemi podvozků.
Cvičení:
Jaké jsou základní požadavky na brzdovou soustavu?
Jaký vliv má pneumatika na jízdní vlastnosti vozidla?
Co umožňuje řízení a zavěšení kol?
Děkuji za pozornost

## Slide 17: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Publikace:
M. Pilárik, J. Pabst - Automobily I. Informatorium
Zákon č. 56/2001 Sb.
Vyhláška MDS č.341/2002
V prezentaci použity vlastní citace, vyjma fotografií z volně dostupných zdrojů:
http://www.brdm2.estranky.cz/fotoalbum/nakladni-automobily-a-privesy/snehova-freza-d-470/d-470-mazaci-plan-podvozku.html
http://www.agrotectrucks.cz/daily-cab-rozmery
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cuore-modely-pod-kridly-fiatu-alfa-romeo-156
http://www.tatra.cz/proc-tatru/technicka-koncepce-tatra/unikatni-podvozek-t-810/
http://www.motocykl-online.cz/novinky/bmw-novy-podvozek
http://autobazar.hyperinzerce.cz/tuning-podvozky/inzerat/4917752-opel-corsa-b-podvozek-jom-60-40-nabidka-ustecky-kraj/#.UqShCiezIW4
http://www.autolexikon.net
http://www.cad.cz/strojirenstvi/38-strojirenstvi/4188-predni-naprava-osobniho-automobilu.html
https://student.sps-prosek.cz/~salato08it/maturita_web/podvozek.html