## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 13
Anotace | Pneumatické pérování
Klíčová slova | Pružnost, měchy, stlačený vzduch, progresivita, světlá výška
Předmět | Automobily
Autor, spoluautor | Bc. Ladislav Hajný
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník - Mechanik opravář motorových vozidel
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Pneumatické pérování
VY_32_INOVACE_13_261

## Slide 2: Pneumatické pérování
Použití
všude tam, kde je k dispozici stlačený vzduch – NA ₂,₃, autobusy kategorie M₂,₃, některá NA₁ po úpravě a některá OA zejména SUV (VW Tuareg) popř. některé typy Off road, dodatečné vybavení kompresorem a pružícími prvky
může být jako samostatné pérování nebo v kombinaci s jinými typy pérování (listové pružiny), podle zatížení náprav
může být využito i jako odpružení sedadel pracoviště řidiče ve výše uvedených vozidlech, vyjma OA
odpružení návěsů a přívěsů konstruované pro různé účely (silniční, zemědělské, stavební apod.)

## Slide 3: Pneumatické pérování
Výhody:
stálá světlá výška zatíženého i nezatíženého vozidla
možnost při nezatíženém vozidle zvednutí nápravy a tím snížit opotřebení pneumatik (vícenápravové návěsy, přívěsy nebo tahače)
regulace světlé výšky vozidla při nakládce / vykládce zboží, popř. vyřešení jízdní situace při provozu – podjezdy, tunely apod.
má progresivní charakteristiku pérování dle zatížení – zvýšení tlaku vzduchu
značně eliminuje naklánění vozidla při průjezdu zatáčkou
Nevýhody:
při úniku tlaku vzduchu, netěsnosti systému nebo jiné závadě je vozidlo nebo jízdní souprava – nepojízdná
nepřenáší žádné suvné síly od kol, úprava konstrukce uložení nápravy
stlačený vzduch nemá tlumící účinek – dodatečné vybavení tlumiči a stabilizátory

## Slide 4: Pneumatické pérování
Princip činnosti a konstrukce
kompresor – stlačený vzduch – u NA₂,₃ standardně namontovaný (pneumatické brzdy) a rozvod vzduchu
regulační ventil na každé nápravě (světlá výška vozidla)
4. regulace světlé výšky vozidla
z místa řidiče nebo dálkové ovládání
5. pryžové měchy a vlnovce
Pryžový měch Vlnovec

## Slide 5: Pneumatické pérování
Způsob uložení pneumatického pérování na nápravě

## Slide 6: Pneumatické pérování
Způsob uložení pneumatického pérování na nápravě

## Slide 7: Pneumatické pérování
Způsob uložení pneumatického pérování na nápravě
Regulace světlé výšky při nakládce / vykládce vozidla

## Slide 8: Pneumatické pérování
Způsob uložení pneumatického pérování na nápravě

## Slide 9: Pneumatické pérování
Přídavné vzduchové pérování Ford Ranger, 4x2; 4x4 2012→

## Slide 10: Pneumatické pérování
Odpružené sedadlo řidiče
může být vybaveno loketními opěrkami
pneumatické odpružení
tlumiče rázů sedadla 2x
regulace výšky sedadla dle postavy
regulace zatížení dle váhy
může být otočné
může být i vyhřívané

## Slide 11
Tato prezentace, ukazuje a seznamuje žáky s pneumatickým pérováním, které je základem odpružení současných nákladních vozidel všech značek a s jejich použitím v konstrukci stavby nákladních vozidel.
Cvičení:
Vyjmenujte výhody / nevýhody pneumatického pérování?
Na jakém principu pracuje pneumatické pérování?
Jakým způsobem je provedeno progresivní pérování v tomto systému?
Děkuji za pozornost

## Slide 12: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Publikace:
M. Pilárik, J. Pabst - Automobily I. – nakl. Informatorium
Rolf Gscheidle a kolektiv – Příručka pro automechanika – nakl. Sabotáles
Výukové sešity BOSCH pro pedagogické pracovníky
V prezentaci použity vlastní citace a fotografie, vyjma fotografií z volně dostupných zdrojů:
http://www.alsap.cz/fotky3378/fotov/mech.jpg
http://www.celendanorepuestos.com.ar/fotos/grandes/xvaef-642.jpg
http://www.fliegl-agrartechnik.de/files/smthumbnaildata/detail/6/2/1/8/1/15082013TDHakenlift07.jpg
http://www.automobilrevue.cz/obrazek/clanek39505/04.jpg
http://files.h-diag.webnode.cz/200000600-8a62d8c57a/pam%C4%9B%C5%A5ov%C3%A1%20poloha.jpg
http://www.resorrex.pl/obr/zawieszenia-1m.jpg
http://www.resorrex.pl/zawieszenia-pneumatyczne.php#
http://www.resorrex.pl/obr/zawieszenia-2.jpg
http://www.drive-rite.cz/fotky9262/fotos/_vyr_196SA3042.jpg
http://www.cieb.cz/produkty-sedadlo-ridice-typove-rady-7-odpruzene-detail-10