## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 08
Anotace | Postupy používané při převodech mezi číselnými soustavami
Klíčová slova | Převod do desítkové, základ, mocnina, koeficient, váha
Předmět | Elektronika
Autor, spoluautor | Ing. Karel Filas
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 4. ročník, žáci 18 – 19 let, maturitní obor Mechanik seřizovač
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední snímek
Převody mezi číselnými soustavami 1
VY_32_INOVACE_08_144
1

## Slide 2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Převody do desítkové číselné soustavy
Zopakujeme si obecné vyjádření reálného čísla pomocí polynomu.
2
R je číslo vyjádřené v číselné soustavě o základu z.
z je základ číselné soustavy, kladné číslo větší než jedna, mocnina čísla z udává řád
ai číselné koeficienty pro něž platí ai <0, 1, 2,…, z-1>. Nazýváme je číslice neboli cifry, o číslici ai říkáme, že je číslicí i-tého řádu.
Koeficient ai udává kolikrát příslušný řád v čísle obsažen. Označuje se také jako váha.
Obecný postup převodu do desítkové soustavy
Libovolné číslo (ze soustavy o základu jiném než 10) převedeme do desítkové soustavy tak, že mocniny příslušného základu vynásobíme koeficienty (číslicemi) ai.
Vyjádříme číslo pomocí polynomu. Vzniklé součiny sečteme.
Dokončíme tak vlastně výpočet naznačený ve vyjádření čísla pomocí polynomu.
Pro jednodušší výklad použijeme v příkladech čísla přirozená.
desetinná část

## Slide 3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Příklad: převeďte do desítkové soustavy číslo 110012
Převádíme číslo z dvojkové soustavy.
Číslo vyjádříme pomocí polynomu.
110012 = 1 · 24 + 1 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20
Vypočteme mocniny základu u jednotlivých řádů.
110012 = 1 · 24 + 1 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 = 1 · 16 + 1 · 8 + 0 · 4 + 0 · 2 + 1 · 1
Dokončíme výpočet součtem násobků koeficientů ai s příslušným základem.
110012 = 1 · 24 + 1 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 = 1 · 16 + 1 · 8 + 0 · 4 + 0 · 2 + 1 · 1 =
= 16 + 8 + 1 = 2510
3

## Slide 4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Jak snadno převádět čísla z dvojkové do desítkové soustavy?
Převod z dvojkové soustavy je v technice velmi častý a ve skutečnosti velmi jednoduchý
Koeficienty ai ve dvojkové soustavě jsou pouze 0 a 1.
Pamatujeme si řády ve dvojkové soustavě, tj. ... 64 32 16 8 4 2 1 (pro pozice zprava).
Násobení nulou nemusíme uvažovat, násobení jedničkou nemění hodnotu.
Sečteme tedy pouze ty řády, u kterých je koeficient ai roven jedné.
V našem příkladu převádíme číslo 110012
Řády dvojkové soustavy jsou
atd. 32 16 8 4 2 1
25 24 23 22 21 20
naše číslo 1 1 0 0 1
Sečteme pouze ty řády, u kterých je koeficient ai roven jedné
110012 = 16 + 8 + 1 = 2510
4

## Slide 5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Příklad: převeďte do desítkové soustavy číslo 2AF16
Převádíme číslo ze šestnáctkové soustavy. Číslo vyjádříme pomocí polynomu.
2AF16 = 2 · 162 + A · 161 + F · 160
Koeficienty A, F nahradíme jejich hodnotami (A = 10, F = 15).
2AF16 = 2 · 162 + 10 · 161 + 15 · 160
Vypočteme mocniny základu u jednotlivých řádů.
2AF16 = 2 · 256 + 10 · 16 + 15 · 1
Dokončíme výpočet součtem násobků koeficientů ai s příslušným základem.
2AF16 = 512 + 160 + 15 = 68710
5

## Slide 6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Příklad: převeďte do desítkové soustavy číslo 12058
Převádíme číslo z osmičkové soustavy.
Číslo vyjádříme pomocí polynomu.
12058 = 1 · 83 + 2 · 82 +0 · 81 + 5 · 80
Vypočteme mocniny základu u jednotlivých řádů.
13058 = 1 · 512 + 2 · 64 + 0 · 8 + 5 · 1
Dokončíme výpočet součtem násobků koeficientů ai s příslušným základem.
13058 = 512 + 128 + 0 + 5 = 64510
6

## Slide 7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Vytvoření libovolné číselné soustavy
Na základě získaných znalostí o číselných soustavách můžeme vytvořit libovolnou číselnou soustavu.
Vytvořme libovolné přirozené číslo v např. pětkové číselné soustavě.
Základ soustavy z = 5, nejvyšší koeficient: z – 1 = 4
Počet číslic (koeficientů) ai = 5 (0, 1, 2, 3 , 4)
Řády
atd. 3125 625 125 25 5 1
55 54 53 52 51 50
Řády se opět zapisují od nejnižšího zprava doleva (jednotky, pětky, 20pětky, 120pětky, 620pětky atd.).
Vyšší řád je pětinásobkem řádu předchozího.
7

## Slide 8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Příklad: převeďte do desítkové soustavy číslo 12045
Převádíme číslo z pětkové soustavy.
Číslo vyjádříme pomocí polynomu.
12045 = 1 · 53 + 2 · 52 +0 · 51 + 4 · 50
Vypočteme mocniny základu u jednotlivých řádů.
13045 = 1 · 125 + 2 · 25 + 0 · 5 + 4 · 1
Dokončíme výpočet součtem násobků koeficientů ai s příslušným základem.
13045 = 125 + 50 + 0 + 4 = 17910
8

## Slide 9: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Jaký je obecný zápis přirozeného čísla pomocí polynomu?
Jaký je obecný zápis reálného čísla pomocí polynomu?
Jaký je obecný postup pro převod čísel do desítkové soustavy?
Jak můžeme převod čísla z dvojkové do desítkové soustavy zjednodušit?
Jaké jsou hodnoty koeficientů A až F v šestnáctkové soustavě?
Je správný zápis čísla 1120012 a proč?
Je správný zápis čísla 19208 a proč?
Je správný zápis čísla 1725 a proč?
Souhrn učiva, otázky k procvičení
9

## Slide 10: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
10
Vlastní materiály SŠST Ústí nad Labem
KESL, Jan. Elektronika III, číslicová technika. Praha: BEN - technická literatura, 2006, ISBN 80-7300-182-9.
ANTOŠOVÁ, Marcela; DAVÍDEK, Vratislav. Číslicová technika. České Budějovice: KOPP, 2008, ISBN 978-80-7232-333-3.
ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika. Bohumín: SOU, 2002, ISBN NEMÁ.