## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 08
Anotace | Seznámení se základními logickými funkcemi a jejich použitím
Klíčová slova | Logický součet, součin, negace, proměnná, počet kombinací
Předmět | Elektronika
Autor, spoluautor | Ing. Karel Filas
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 4. ročník, žáci 18 – 19 let, maturitní obor Mechanik seřizovač
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední snímek
Základní logické funkce
VY_32_INOVACE_08_150
1

## Slide 2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Základní logické funkce
2
Úvod
Logická neboli dvojková proměnná je veličina, která může nabývat pouze dvou hodnot a nemůže se spojitě měnit.
Je založena na pojmu pravdivosti nebo nepravdivosti výroku.
Při použití kladné (pozitivní) logiky, je-li výrok pravdivý, přiřadí se mu hodnota ANO, v elektronických obvodech technických zařízení tzv. logická 1 (H = High, zapnuto, +5V)
Při použití kladné (pozitivní) logiky, je-li nepravdivý, přiřadí se mu hodnota NE, v elektronických obvodech technických zařízení tzv. logická 0 (L = Low, vypnuto, 0V).
U záporné (negativní) logiky, která se používá méně často, je tomu naopak.
Záporná logika se někdy používá při vlastním řešení a následném návrhu obvodu, protože může být postup jednodušší.
Logické funkce se používají k popisu logických obvodů.

## Slide 3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Označování písmeny a počet kombinací proměnných
V označení logických proměnných a funkcí lze používat malá i velká písmena.
Pro vstupní proměnné: písmena ze začátku abecedy (a, b, c, atd.).
Pro výstupní funkce: písmena z konce abecedy (y, z).
Jedná se pouze o dohodu použitou v určité úloze, knize apod. Někdy se používá, třeba při velkém počtu proměnných a funkcí, označení např.
Pro vstupní proměnné: x1, x2, x3
Pro výstupní funkce: y1, y2, y3
Pro řešení úloh je potřeba určit počet možných kombinací (stavů) vstupních proměnných
kde n je počet proměnných.
Počet funkcí, které lze vytvořit z n vstupních proměnných, je dán vztahem
Pro n = 2 je to 16 funkcí. Základní jsou tři (logický součet, součin a negace)
3

## Slide 4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Logický součet (disjunkce)
Definice: výstupní funkce nabývá hodnoty logická 1, když jedna NEBO druhá NEBO všechny vstupní proměnné mají hodnotu logická 1.
Jinými slovy: výstupní funkce nabývá hodnoty logická 1, když alespoň jedna ze vstupních proměnných má hodnotu logická 1.
Operátor: +, NEBO, OR, , 
Obecný zápis:
Tabulka možných stavů pro 2 proměnné bude mít 4 řádky, protože Pk = 22 = 4
4
a | b | y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Vidíme, že výstupní funkce y nabývá hodnoty logická 1, když alespoň jedna ze vstupních proměnných má hodnotu logická 1.
To je v tabulce splněno v řádcích 2, 3 a 4.
Logické součty v tabulce: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1
Zvláštní pozornost věnujme logickému součtu 1 + 1 = 1. Výsledek zde není 10 jako při sčítání ve dvojkové soustavě. Součet není matematický!

## Slide 5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Logický součin (konjunkce)
Definice: výstupní funkce nabývá hodnoty logická 1, když jedna A současně druhá A současně všechny vstupní proměnné mají hodnotu logická 1.
Jinými slovy: výstupní funkce nabývá hodnoty logická 1, když současně všechny vstupní proměnné májí hodnotu logická 1.
Operátor:  (násobení), A, AND, , 
Obecný zápis:
Tabulka možných stavů pro 2 proměnné bude mít 4 řádky, protože Pk = 22 = 4
5
a | b | y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Vidíme, že výstupní funkce y nabývá hodnoty logická 1, když současně všechny vstupní proměnné májí hodnotu logická 1.
To je v tabulce splněno pouze v řádku 4.
Logické součiny v tabulce: 0  0 = 0, 0  1 = 0, 1  0 = 0, 1  1 = 1
Výsledky logického součinu jsou stejné jako součinu matematického.

## Slide 6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Logická negace
Definice: logická negace mění logickou hodnotu z 0 na 1 nebo naopak.
Operátor:  (pruh nad písmenem), NOT, NON
Obecný zápis: čteme a non nebo negace a.
Logická negace pracuje vždy s jednou proměnnou, i když může být negován celý výraz. Pak se nejdříve vypočte výraz „pod“ negací a neguje se teprve výsledek.
Tabulka možných stavů pro 1 proměnnou bude mít 2 řádky, protože Pk = 21 = 2
6
a | y
0 | 1
1 | 0
Proměnná může být negována vícekrát. Potom platí:
Lichý počet negací je stejný jako jedna negace.
Sudý počet negací je stejný jako žádná negace.
Pomocí logického součtu, logického součinu a logické negace je možné vytvořit jakoukoli logickou funkci. Některé, v elektronických obvodech technických zařízení často používané funkce, se pak realizují jako hotové součástky. Jsou to logické integrované obvody.

## Slide 7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Znázornění logického součtu pomocí kontaktů
Logický součet se znázorní (a také realizuje) paralelním zapojením spínacích kontaktů.
V praktických zapojeních se používají kontakty relé nebo stykačů.
7
a | b | y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Pravdivostní tabulka
Schéma zapojení
U
a
b
y
Žárovka se rozsvítí, sepne-li kontakt a nebo b nebo oba dva.

## Slide 8
Logický součet se znázorní (a také realizuje) sériovým zapojením spínacích kontaktů.
V praktických zapojeních se používají kontakty relé nebo stykačů.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Znázornění logického součinu pomocí kontaktů
8
a | b | y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Pravdivostní tabulka
Schéma zapojení
U
a
b
y
Žárovka se rozsvítí, budou-li současně sepnuté kontakty a i b.

## Slide 9
Logická negace se znázorní (a také realizuje) rozpínacím kontaktem.
V praktických zapojeních se používají kontakty relé nebo stykačů.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Znázornění logické negace pomocí kontaktů
9
a | y
0 | 1
1 | 0
Pravdivostní tabulka
Schéma zapojení
V klidové stavu je kontakt sepnutý a žárovka svítí. Po stisknutí tlačítka a relé rozpojí kontakt a žárovka zhasne.
S
U
a
S
y

## Slide 10: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Jakých hodnot může nabývat logická proměnná?
Jakých hodnot může nabývat logická funkce?
Jaké jsou tři základní logické funkce?
Definujte logický součet.
Definujte logický součin.
Definujte logickou negaci.
Kolik možných kombinací je pro 3 proměnné?
Vytvořte tabulku logického součtu pro 3 vstupní proměnné.
Vytvořte tabulku logického součinu pro 3 vstupní proměnné.
Souhrn učiva, otázky k procvičení
10

## Slide 11: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
11
Vlastní materiály SŠST Ústí nad Labem
KESL, Jan. Elektronika III, číslicová technika. Praha: BEN - technická literatura, 2006, ISBN 80-7300-182-9.
ANTOŠOVÁ, Marcela; DAVÍDEK, Vratislav. Číslicová technika. České Budějovice: KOPP, 2008, ISBN 978-80-7232-333-3.
ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika. Bohumín: SOU, 2002, ISBN NEMÁ.