## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0029
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_06-12
Název školy | Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice
Autor | Ing. Michal Kronika
Tematický celek | Stavební mechanika
Ročník | 2. – 3.
Datum tvorby | 21. 8. 2012
Anotace | - názorný výklad nové látky a okamžité procvičení - prezentace
Metodický pokyn | výkladová prezentace na interaktivní tabuli nebo projektor
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora | 

## Slide 2: Postup výpočtu vnitřních sil
Prostý nosník zatížený šikmými osamělými břemeny

## Slide 3: Zadání příkladu
Prostý nosník délky 6 m je zatížen třemi osamělými silami F1, F2, F3 dle obrázku.
Na nosníku vypočtěte: reakce Az, Ay, Bz, posouvající síly V, přechodný průřez P.P., momenty M, normálové síly N.
Velikosti vnitřních sil vyneste do obrazců.

## Slide 4: 1. Popis zadání a výpočet svislých a vodorovných složek jednotlivých sil
Popíšeme si body ve kterých nás zajímá velikost vnitřních sil - v podporách a pod jednotlivými silami.
Dále si rozložíme šikmé síly na svislé a vodorovné složky.
F1z= F1sin30°= 60,5= 3 kN
F1y= F1sin30°= 60,866= 5,196 kN
F2z= F2sin45°= 100,707= 7,07 kN
F2y= F2sin45°= 100,707= 7,07 kN
F3z= F2sin60°= 120,866=10,392 kN
F3y= F2sin60°= 120,5= 6 kN

## Slide 5: 2. Výpočet reakcí Az, Ay, Bz
F1z= 3 kN
F1y= 5,196 kN
F2z= 7,07 kN
F2y= 7,07 kN
F3z= 10,392 kN
F3y= 6 kN
a: F1z2 + F2z(2+1,5)+F3z(2+1,5+1,5)
-Bz(2+1,5+1,5+1) = 0
Bz = =
Bz = =
Bz = = = 13,784 kN
Az - F1z - F2z - F3z + Bz = 0
Az = F1z + F2z + F3z - Bz =
Az = 3 + 7,07 + 10,392 – 13,784 = 6,678 kN
Ay + F1y – F2y + F3y = 0
Ay = - F1y + F2y – F3y =
Ay = - 5,196 + 7,07 – 6 = - 4,126 kN
Svislá reakce v levé podpoře Az = 6,678 kN a směřuje nahoru. V pravé Bz = 13,784 kN a také směřuje nahoru. Vodorovná reakce Ay je veliká 4,126 kN a směřuje doleva (záporné znaménko ukazuje, že směřuje naopak než jsme odhadovali).

## Slide 6: 3. Výpočet a obrazec posouvajících sil
Val = 0 kN
Vap = Val + Az = 0 + 6,678 = 6,678 kN
V1l = Vap = 6,678 kN
V1p = V1l - F1z = 6,678 - 3 = 3,678 kN
V2l = V1p = 3,678 kN
V2p = V2l - F2z = 3,678 - 7,07 = - 3,392 kN
V3l = V2p = - 3,392 kN
V3p = V3l - F3z = - 3,392 - 10,392 = V3p = - 13,784 kN
Vbl = V3p = - 13,784 kN
Vbp = Vbl + Bz = - 13,784 + 13,784 = 0 kN

## Slide 7: 4. Přechodný průřez P.P.
Přechodný průřez se nachází v místě kde je posouvající síla rovna „0“.
V přechodném průřezu se nachází maximální moment.
V tomto řešení se P.P. nachází pod silou F2.
P.P. leží ve vzdálenosti 3,5 m napravo od podpory „a“.
P.P.
●

## Slide 8: 5. Výpočet a obrazec momentů
Vodorovné složky mají nulové rameno, proto je můžeme ve výpočtu zanedbat.
Ma = 0 kN; Mb = 0 kN
M1 = Az2 = 6,6782 = 13,356 kNm
M2 = Az(2+1,5) – F1z1,5 =
6,6783,5 – 31,5 = 23,373 – 4,5 = M2 = 18,873 kNm
M2 = Bz(1+1,5) – F3z1,5 =
13,7842,5 – 10,3921,5 =
M2 = 34,46 – 15,588 = 18,873 kNm
M3 = Bz1 = 13,7841 = 13,784 kNm

## Slide 9: 5. Výpočet a obrazec normálových sil
Postupujeme-li zleva směřuje
kladná normálová síla doleva.
Nal = 0 kN
Nap = Nal - Ay = 0 - (- 4,126) = + 4,126 kN
N1l = Nap = 4,126 kN
N1p = N1l - F1y = 4,126 - 5,196 = - 1,07 kN
N2l = N1p = - 1,07 kN
N2p = N2l - F2y = - 1,07 + 7,07 = 6 kN
N3l = N2p = 6 kN
N3p = N3l - F3y = 6 – 6 = 0 kN
Nbl = N3p = 0 kN
Nbp = Nbl = 0 kN