## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 08
Anotace | Vysvětlení pojmu Karnaughova mapa a použití v logických funkcích
Klíčová slova | Mapa, počet políček, sousední políčka, proměnná, označení proměnné, Grayův kód
Předmět | Elektronika
Autor, spoluautor | Ing. Karel Filas
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 4. ročník, žáci 18 – 19 let, maturitní obor Mechanik seřizovač
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední snímek
Karnaughova mapa
VY_32_INOVACE_08_154
1

## Slide 2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Způsoby popisu logických funkcí
Nejčastěji používané způsoby popisu logických funkcí jsou
Pravdivostní tabulka.
Logický výraz.
Karnaughova mapa.
2

## Slide 3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Karnaughova mapa
Karnaughova (Karnáfova) mapa (K-mapa) je uzpůsobena pro zobrazení logické funkce.
Počet políček mapy je roven počtu kombinací vstupních proměnných.
Mapu tvoří síť políček, přičemž každému políčku odpovídá právě jedna kombinace vstupních proměnných.
Mapa je v podstatě transformací pravdivostní tabulky, kdy každému řádku tabulky odpovídá jednoznačně jedno políčko mapy.
Každá strana políčka tvoří hranici mezi hodnotami některé proměnné. Sousední políčka se mohou lišit pouze v jedné proměnné (používá Grayův kód).
Označení proměnných se zapisuje po straně mapy a nad ní a vztahuje se ke všem políčkům v příslušných řádcích a sloupcích.
V každém políčku mapy je zapsána hodnota logické funkce, která odpovídá logickým proměnným příslušného řádku a sloupce.
Počáteční označení vstupních proměnných není předepsané, můžeme je označit libovolně, ale vždy musíme dodržet pravidla práce s mapou.
Použití K-mapy je vhodné do 4 vstupních proměnných, při prostorové interpretaci do 6 vstupních proměnných.
3

## Slide 4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
4
Karnaughova mapa pro 2 a pro 3 proměnné
Mapa pro 2 proměnné
Počet kombinací vstupních proměnných Pk = 22 = 4, mapa bude mít 4 políčka.
Mapa pro 3 proměnné
Počet kombinací vstupních proměnných Pk = 23 = 8, mapa bude mít 8 políček.
 | a |  | 
b |  | 0 | 1
 | 0 |  | 
 | 1 |  | 
 | ab |  |  |  | 
c |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 0 |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  | 

## Slide 5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
5
Karnaughova mapa pro 4 proměnné
Počet kombinací vstupních proměnných Pk = 24 = 16, mapa bude mít 16 políček.
Hodnoty vstupních proměnných zapisujeme na levé a na horní hraně mapy.
Přiřazení písmen pro pojmenování proměnných je libovolné.
Např. ve druhém sloupci jsou hodnoty a = 0, b = 1, ve třetím řádku c = 1, d = 1.
Do políček mapy pak zapisujeme hodnoty výstupní funkce pro příslušné kombinace vstupních proměnných.
Pro políčka, kde y = 1 stanovíme základní součiny (nebo pro y = 0 základní součty).
 | ab |  |  |  | 
cd |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 |  |  |  | 
 | 01 |  |  |  | 
 | 11 |  |  |  | 
 | 10 |  |  |  | 

## Slide 6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
6
Jiný způsob označení proměnných v Karnaughově mapě
Čára označuje logickou hodnotu 1
Je nutné dodržet umístění čar, které určují logickou hodnotu 1. Pak je dodrženo pravidlo, že sousední políčka se mohou lišit pouze v jedné proměnné.
Přiřazení písmen pro pojmenování proměnných je libovolné.
Do políček mapy pak zapisujeme hodnoty výstupní funkce pro příslušné kombinace vstupních proměnných.
Pro políčka, kde y = 1 stanovíme základní součiny (nebo pro y = 0 základní součty).
 |  | a |  |  | 
 |  |  | b |  | 
c |  |  |  |  | 
 | d |  |  |  | 
 |  | a |  |  | 
 |  |  | b |  | 
c |  |  |  |  | 

## Slide 7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
7
Příklad: je dána K-mapa pro 4 proměnné, stanovte funkci y
Počet kombinací vstupních proměnných Pk = 24 = 16, mapa bude mít 16 políček.
Funkci y stanovíme v součtovém tvaru. Logický výraz bude mnohem jednodušší, v mapě jsou pouze 2 jedničky. Každému políčku odpovídá právě jedna kombinace vstupních proměnných. Pro políčka, kde y = 1 určíme základní součiny a ty sečteme.
 | ab |  |  |  | 
cd |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 8: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Co je Karnaughova mapa?
K čemu se Karnaughova mapa používá?
Kolik políček bude mít Karnaughova mapa pro 3 proměnné?
Kolik políček bude mít Karnaughova mapa pro 4 proměnné?
Jaká je podmínka pro sousední políčka Karfnaughovy mapy?
Jaký kód je použit pro hodnoty proměnných v Karnaughově mapě?
Souhrn učiva, otázky k procvičení
8

## Slide 9: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
9
Vlastní materiály SŠST Ústí nad Labem
KESL, Jan. Elektronika III, číslicová technika. Praha: BEN - technická literatura, 2006, ISBN 80-7300-182-9.
ANTOŠOVÁ, Marcela; DAVÍDEK, Vratislav. Číslicová technika. České Budějovice: KOPP, 2008, ISBN 978-80-7232-333-3.
ARENDÁŠ, Viliam. Číslicová technika. Bohumín: SOU, 2002, ISBN NEMÁ.