## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 37
Anotace | Regulátory proporcionální
Klíčová slova | Regulátor, zesilovač, zpětná vazba, přenos, zesílení, pásmo proporcionality
Předmět | Mechatronika, Automatizace
Autor, spoluautor | Ing. Josef Sýkora
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, vyhledávání informací
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola, učiliště
Cílová skupina | 3. ročník, žáci 17 – 18 let, obor Mechatronik
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Vlastní zdroje - viz poslední strana
Regulátory proporcionální
VY_32_INOVACE_37_738

## Slide 2: MECHATRONIKA
Regulátory
proporcionální

## Slide 3: PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR (P-regulátor)
Výstupní signál je přímo úměrný signálu vstupnímu.
Vyznačuje se dobrou stabilitou.
Přechodová charakteristika

## Slide 4: PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR (P-regulátor)
Získáme ho, použijeme-li zesilovač s pevnou zpětnou vazbou, která je realizována rezistorem R2 .
Používá se proměnný odpor (potenciometr), kterým se nastavuje zesílení regulátoru (pásmo proporcionality).

## Slide 5: PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR (P-regulátor)
Ideální P – regulátor
Regulátor je popsán diferenciální rovnicí
y(t) = r0 . x(t)
Přenos regulátoru
kde
r0 je proporcionální konstanta (součinitel přenosu)
KR je zesílení regulátoru

## Slide 6: PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR (P-regulátor)
Nevýhoda:
po skončení regulačního pochodu zanechává vždy určitou trvalou regulační odchylku, kterou lze ovlivnit volbou zesílení KR, tj. volbou konstanty r0 .
Změnou zesílení KR, ovlivňujeme vlastnosti regulátoru:
  citlivost regulátoru
  trvalou regulační odchylku
  stabilitu regulátoru

## Slide 7: PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR (P-regulátor)
velké zesílení
  regulátor je citlivější (rychleji reaguje)
  regulační odchylka je malá
  zhoršuje se stabilita regulátoru
Nestabilita regulátoru vzniká při velkém zesílení regulátoru, kdy při relativně malých změnách regulované veličiny, dochází k velkým změnám výstupní (akční) veličiny regulátoru.
To způsobuje nestabilitu regulačního obvodu.

## Slide 8: PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR (P-regulátor)
malé zesílení
  stabilita regulátoru je větší
  rychlost reakce (citlivost) se zmenšuje
  regulační odchylka je větší
Při nastavování KR musíme tedy vždy volit kompromis mezi těmito protichůdnými hledisky – regulátor musí být citlivý, ale zároveň také stabilní.

## Slide 9: PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR (P-regulátor)
Při příliš velkém zesílení KR může dojít k nestabilitě regulačního obvodu (pochodu).
Nestabilita regulačního obvodu znamená, že regulovaná veličina kolísá okolo žádané hodnoty a amplituda kmitů (rozkmit) se neustále zvětšuje – regulátor přestává plnit svou funkci.
Zesílení je v praxi často nahrazováno pásmem proporcionality pp.
[%]

## Slide 10: PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR (P-regulátor)
Pásmo proporcionality
je rozsah, ve kterém se musí změnit regulovaná veličina, aby se regulační orgán přestavil z jedné krajní polohy do krajní polohy druhé.
Větší pp  menší zesílení regulátoru a naopak.

## Slide 11: PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR (P-regulátor)
Diferenciální rovnice: T1 . y´(t) + y(t) = r0 . x(t)
Přenos:
Přechodová charakteristika
Reálný P - regulátor

## Slide 12: Souhrn učiva
Kontrolní otázky:
Jak vytvoříme proporcionální regulátor?
Jaké jsou charakteristické vlastnosti P-regulátoru?
Co vše ovlivňuje změna zesílení regulátoru a jak se provádí?
Jak může vzniknout nestabilita regulátoru a jak se projevuje?
Co to je pásmo proporcionality a jaký vliv má jeho velikost na vlastnosti regulátoru?

## Slide 13: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Text i obrázky vlastní