## Slide 1: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Autor: | Bc. Martina Jeřábková
Název materiálu: | VY_32_INOVACE_9_PRIMA_PECE_05 Fyziologické funkce – krevní tlak
Téma sady: | Přímá péče a osobní asistence
Obor, ročník: | Sociální činnost, 3. ročník
Datum vytvoření: | červenec 2013
Anotace: | Krevní tlak, měření krevního tlaku, hodnoty krevního tlaku
Metodický obsah: | Výklad nového učiva, opakování učiva

## Slide 2: Fyziologické funkce – krevní tlak
Krevní tlak
Arteriální, tepenný tlak
- tlak, který krev vyvíjí na stěnu tepny (arterie).
Je ovlivněn těmito faktory:
- činností srdce
- periferním odporem
- množstvím krve v cévách
- emocemi
- tělesnou zátěží
- polohou těla.
Obr. č.1 – Měření krevního tlaku

## Slide 3: Fyziologické funkce – krevní tlak
Krevní tlak
rozlišujeme:
- systolický krevní tlak – stah levé srdeční komory
- diastolický krevní tlak – uvolnění
          krevní tlak systolický/diastolický př. 120/80
          systolický tlak vždy vyšší.

## Slide 4: Fyziologické funkce – krevní tlak
Měření krevního tlaku
Měření tlaku je základním požadavkem každého lékařského vyšetření.
Pravidelně se měří lidem s chorobami srdce a cév,
po operacích, po velkém krvácení.
Měří se tlakoměrem – tonometrem.
Nejužívanější a nejspolehlivější je skříňkový
rtuťový tonometr.
Obr. č. 2 - Rtuťový tonometr

## Slide 5: Fyziologické funkce – krevní tlak
Měření krevního tlaku
K měření je třeba ještě naslouchadlo – fonendoskop.
Tlak se měří stále ve stejnou dobu, na stejném místě, ve stejné poloze při nejméně 15min. klidu.
Tonometr se postaví přibližně do výše hrudníku, manžeta před měřením je prázdná, šroubek uzavřen.
Ob. č.3 – Měření krevního tlaku

## Slide 6: Fyziologické funkce – krevní tlak
Měření krevního tlaku
Postup měření:
1) měřený – uvolněná narovnaná paže
2) v loketní jamce nahmatáme tepnu
3) na tepnu položíme membránu fonendoskopu
4) manžetu obtočíme 2 cm nad jamku loketní
5) balonkem napouštíme manžetu, dokud rtuť stoupá nad hranici systolického tlaku
  .

## Slide 7: Fyziologické funkce – krevní tlak
Měření krevního tlaku
6) uvolňujeme šroubek pozvolna a sledujeme klesající rtuť, pozorně posloucháme:
- první slyšitelný úder označuje výšku systolického tlaku
- tlukot postupně slábne, až umlkne – poslední úder – diastolický tlak
7) údaje zapíšeme - zápis: TK…/…mm Hg.
Obr. č. 4 – Digitální tlakoměr

## Slide 8: Fyziologické funkce – krevní tlak
Hodnoty krevního tlaku
 | Norma | 
menší děti |  | 80/45 mm Hg
větší děti |  | 110/70 mm Hg
dospělí | průměr | 120/80 mm Hg
 | rozmezí | 100/60-145/95 mm Hg

## Slide 9: Fyziologické funkce – krevní tlak
Hypotenze = nízký krevní tlak
Dojde-li u dospělého k poklesu systolického tlaku pod 100 mm Hg.
Vzniká většinou jako sekundární následek poruch v distribuci krve.
Méně častá než hypertenze.

## Slide 10: Fyziologické funkce – krevní tlak
Hypertenze = vysoký krevní tlak
Zvýšení TK nad 140/90 mm Hg.
Rozlišujeme dva druhy hypertenzí:
- primární (genetika, obezita, stres, kouření)
- sekundární – choroba ledvin, nadledvin.

## Slide 11: Fyziologické funkce – krevní tlak
Opakování nového učiva
Rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem.
- systolický je vyvolaný stahem levé srdeční komory, diastolický je odrazem uvolnění a plnění srdečních komor
Jakými faktory je krevní tlak ovlivňován?
    - činností srdce, periferním odporem, množstvím krve v cévách, emocemi, tělesnou zátěží, polohou těla apod.
Jaké mohou být příčiny hypertenze?
- genetika, stres, kouření, nemoci ledvin, nadledvin

## Slide 12: Fyziologické funkce – krevní tlak
Opakování nového učiva
Ke každému obrázku přiřaďte odpovídající název.
Tonometr
Fonendoskop
Hypertenze
Hypotenze
Obr. č. 6
Obr. č. 7
Obr. č.5
Obr. č. 8
145/90 mm Hg
90/55 mm Hg

## Slide 13: Fyziologické funkce – krevní tlak
Opakování nového učiva
Řešení.
(6) fonendoskop
(7) hypertenze
(5) tonometr
(8) hypotenze
145/90 mm Hg
90/55 mm Hg

## Slide 14
Použitá literatura:
NOVÁKOVÁ, R. Pečovatelství I. Praha: Triton. 2008. ISBN 978
80-7387-085-0
HŮSKOVÁ, J., KAŠNÁ, P. Ošetřovatelství- ošetřovatelské postupy
pro zdravotnické asistenty, pracovní sešit II/2.díl. Praha: Grada
Publishink, a.s. 2009. ISBN 978- 80-247-2854-4
Obrázkové zdroje:
1. – 8. Microsoft obrázková sada – www.office.microsofto.com
Použitá literatura a zdroje

## Slide 15
Autor: Bc. Martina Jeřábková
Název díla: Fyziologické funkce – krevní puls
Datum vzniku: červenec 2013
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému právu, prezentace je autorským dílem.
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové