## Slide 1
Hydraulická zařízení – řešení úloh
Autor: Pavlína Čermáková
Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“
OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
VY_32_INOVACE_34_Hydraulika_ulohy

## Slide 2
Opakování:
Převeď:
250 Pa (kPa) =
1 800 GPa (MPa) =
0,64 MPa (Pa) =
200 hPa (kPa) =
4 300 Pa (hPa) =
0,25 kPa
1 800 000 MPa
640 000 Pa
20 kPa
43 hPa
S využitím vzorců z Pascalova zákona doplň tabulku:
p | F | S
 | 200 N | 40 cm2
1,5 hPa | 450 N | 
5 kPa |  | 15 cm2
F
p . S
50 000 Pa = 50 kPa
3 m2
7,5 N

## Slide 3
Uveď příklad hydraulického zařízení
Hydraulické kleště, lis, zvedák, při zvedání lopaty bagru, ...
Na jakém principu fungují hydraulická zařízení?
S1
S2
F1
F2
Na malý píst o obsahu S1 působí malá síla F1.
Uvnitř kapaliny vzniká ve všech místech stejný tlak p.
+
+
+
+
Tlak se kapalinou přenáší a je stejný i u velkého pístu o obsahu S2.
Neboť je tlak stejný, musí být síla F2 větší než síla F1.
Důkaz:
F1 = p . S1
F2 = p . S2
S1 < S2
F1 < F2
Kolikrát větší je obsah velkého pístu, tolikrát větší je síla F2 než síla F1.

## Slide 4
Kolmo na volnou hladinu kapaliny v nádobě působí píst o obsahu 0,10 m2 tlakovou silou 2 560 N. Jak velký tlak v kapalině vznikne?
S = 0,10 m2
F = 2 560 N
p = ? Pa
p = F : S
p = 2 560 : 0,10 Pa
p = 25 600 Pa = 25,6 kPa
V kapalině vznikne tlak 25,6 kPa.
Síla působila na píst o obsahu 0,040 m2 a v kapalině vznikl tlak 1,2 kPa. Vypočítej velikost síly.
S = 0,040 m2
p = 1,2 kPa = 1 200 Pa
F = ? N
F = p . S
F = 1 200 . 0,040 N
F = 48 N
Na píst působila síla o velikosti 48 N.

## Slide 5
Plocha malého pístu hydraulického lisu má obsah 12 cm2 . Jak velký tlak vznikne v kapalině, působíme-li na tento píst vnější silou 28 N?
S1 = 12 cm2 = 0,0012 m2
F1 = 28 N
p = ? Pa
p = F1 : S1
p = 28 : 0,0012 Pa
p = 23 333 Pa = 23,3 kPa
V kapalině vznikne tlak 23,3 kPa.
Velký píst hydraulického zařízení má obsah 0,25 m2. Jak velkou tlakovou silou působí kapalina na tento píst, je-li v kapalině tlak 8 kPa?
S2 = 0,25 m2
p = 8 kPa = 8 000 Pa
F2 = ? N
F2 = p . S2
F2 = 8 000 . 0,25 N
F2 = 2 000 N = 2 kN
Píst je zvedán silou 2 kN.

## Slide 6
Vodní lis má písty o obsahu 4 cm2 a 8 cm2. Jak velkou silou působí voda na velký píst, působí-li na malý píst tlaková síla 350 N?
1. Vypočítáme tlak, který ve vodě vzniknul
S1 = 4 cm2 = 0,0004 m2
F1 = 350 N
p = ? Pa
p = F1 : S1
p = 350 : 0,0004 Pa
p = 875 000 Pa = 875 kPa
V kapalině vznikne tlak 875 kPa.
2. Vypočítáme, jakou silou je zvedán velký píst
S2 = 8 cm2 = 0,0008 m2
p = 875 000 Pa
F2 = ? N
F2 = p . S2
F2 = 875 000 . 0,0008 N
F2 = 700 N
Na velký píst působí síla 700 N.
Kolikrát větší je obsah velkého pístu, tolikrát větší síla na velký píst působí.

## Slide 7
Obsah malého pístu hydraulického lisu je 20 cm2. Působí na něj vnější tlaková síla 100 N. Obsah velkého pístu je 600 cm2. Urči tlakovou sílu, kterou působí kapalina na velký píst.
1. Vypočítáme tlak, který ve vodě vzniknul
S1 = 20 cm2 = 0,0020 m2
F1 = 100 N
p = ? Pa
p = F1 : S1
p = 100 : 0,0020 Pa
p = 50 000 Pa = 50 kPa
V kapalině vznikne tlak 50 kPa.
2. Vypočítáme, jakou silou je zvedán velký píst
S2 = 600 cm2 = 0,06 m2
p = 50 000 Pa
F2 = ? N
F2 = p . S2
F2 = 50 000 . 0,06 N
F2 = 3 000 N
Na velký píst působí síla 3 000 N.

## Slide 8
Dopočítej do tabulky chybějící údaje:
S1 | S2 | F1 | F2
10 cm2 | 1 000 cm2 | 10 N | 
 | 300 cm2 | 50 N | 750 N
1,5 cm2 | 0,30 dm2 |  | 2 MN
2,5 cm2 |  | 200 N | 600 kN
1.
1. p = F1 : S1 = 10 : 0,001 = 10 000 Pa
F2 = p . S2 = 10 000 . 0,1 = 1 000 N
1 000 N
2. p = F2 : S2 = 750 : 0,03 = 25 000 Pa
S1 = F1 : p = 50 : 25 000 = 0,002 m2 = 20 cm2
20 cm2
3. p = F2 : S2 = 2 000 000 : 0,003 = 666 666 667 Pa
F1 =p . S1 = 666 666 667 . 0,00015 = 100 000 N = 100 kN
100 kN
4. p = F1 : S1 = 200 : 0,00025 = 800 000 Pa
S2 =F2 : p = 600 000 : 800 000 = 0,75 m2 = 7 500 cm2
7 500 cm2

## Slide 9
Zdroje:
PaedDr. BOHUNĚK, Jiří. Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 2.díl. Praha : Galaxie, 1993. 157 s.
Vytvořeno jako DUM do předmětu fyzika na ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště