## Slide 1: Paměti typu RAM

## Slide 2: RAM – Random Access Memory
Jedná se o paměti se kterými nejčastěji spolupracuje mikroprocesor. Jsou rychlejší než ROM, dají se použít k zápisu i čtení a v PC jich je instalována podstatně větší kapacita.

## Slide 3: Druhy pamětí RAM
SRAM (Statické RAM) – Jejich paměťová buňka je tvořena bistabilním klopným obvodem, což je elektronický prvek nabývající dvou stavů (nula nebo jedna). Výhodou SRAM je rychlost, přístupová doba se pohybuje mezi 7,5 až 15 ns.
DRAM (Dynamická RAM) – Zde je paměťová buňka tvořena miniaturním kondenzátorem. Ten představuje v nabitém stavu jedničku a ve vybitém nulu. Miniaturní kondenzátory mají malou kapacitu a brzy se vybíjejí. Aby se díky tomu paměť nevymazala, je potřeba kondenzátory periodicky dobíjet - refresh.

## Slide 4: Druhy pamětí RAM
SDRAM – pracuje při stejném taktu, jaký je nastavený na paměťové sběrnici. Její vybavovací doba je 8, 10 nebo 12 ns. V praxi je SDRAM použita na 3,3voltových l68vývodových modulech DIMM SDRAM. Najdeme ji na základních deskách Pentií II, III a u prvních desek Pentií 4.
Během jednoho impulsu provede paměť SDRAM jednu operaci.

## Slide 5
DDR – přenášejí data na obou hranách (náběžné i sestupné) řídicího impulsu. Během jednoho řídicího taktu tak paměť DDR provede 2 operace. Paměti DDR tedy nabízejí dvojnásobnou datovou řídicí impulsy propustnost.
Druhy pamětí RAM

## Slide 6
DDR2 – přenáší data stejným způsobem jako DDR ale pracuje s poloviční vnitřní frekvencí (DDR400 pracuje s taktovací frekvencí jádra 200 MHz, zatímco DDR2-400 pouze 100 MHz). DDR2 používají napětí o velikosti 1,8 V (namísto 2,5 či 2,6 V u DDR). Protože se napájecí napětí jádra v příkonu projevuje kvadraticky, je spotřeba DDR2 ve srovnání s DDR poloviční a je možné taktovat ji na vyšší rychlosti.
Druhy pamětí RAM

## Slide 7: Pracovní otázky:
K čemu se používají paměti typu RAM?
Popište paměť typu SDRAM?
Popište paměť typu DDR?
Proč je při stejné frekvenci DDR rychlejší než SDRAM?

## Slide 8: Použité zdroje:
HORÁK, Jaroslav. Hardwaer: učebnice pro pokročilé. 3. vydání. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0647-0.