## Slide 1
Technologie
– Měření a orýsování

## Slide 2: Výukový materiál
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608
Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Číslo materiálu: 03_01_32_INOVACE_8

## Slide 3
Měření a orýsování
Předmět: Technologie
Ročník: 1.
Jméno autora: Ing. Leopold Voharek
Škola: SPŠ Hranice
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Leopold Voharek
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Anotace : základní pojmy měření a orýsování ve strojírenství, seznámení se s problematikou měření
Klíčová slova: měření, měřidla, kalibry, měrky, posuvné měřítko

## Slide 4: Měření a orýsování
Základní terminologie
Měření
je určování velikosti fyzikálních veličin porovnáním se stanovenou mírou (etalonem) pomocí měřících zařízení (měřidel, měřících přístrojů atd. )
Ve strojírenství velice důležité a nezbytné. Přesnost měření závisí na požadované přesnosti výroby a v oblasti obrábění pomocí CNC strojů je do 0,001 mm.
V oblasti klasické zámečničiny se pohybujeme v rozmezí 0,1 výjimečně až 0,01 mm

## Slide 5: Měření a orýsování
Nejčastěji používaná měřidla ve strojírenství
  Ocelová měřítka
  slouží k měření délek s přesností 0,2 až 0,5 mm. Jsou plochá se sešikmenou hranou. Obvyklé jsou délky od 200 do 2000 mm. Pro méně přesná měření se hodí skládací a svinovací metry, pro větší délky pak pásma dlouhá až 50 m.
  Úhelníky slouží k měření a nastavení úhlu 90°

## Slide 6: Měření a orýsování
Nejčastěji používaná měřidla ve strojírenství
Dílenské kalibry a měrky

## Slide 7: Měření a orýsování
Nejčastěji používaná měřidla ve strojírenství
Posuvná měřítka
Délková měřidla s rovnoběžnými rovinnými měřícími plochami na hlavním (pevném) a pomocném (posuvném) měřítku, mezi nimiž se mohou v určitém měřícím rozsahu měřit délky vně nebo uvnitř součástí.
Rozlišitelnost čtení rozměru
nonius (0,1; 0,05; 0,02) mm dle členění na 10,20 a 50 dílců
kruhový číselník ( 0,05; 0,01) mm
digitální odměřování (0,01) mm

## Slide 8: Měření a orýsování
Nejčastěji používaná měřidla ve strojírenství
Mikrometr
je velmi přesné měřicí zařízení, obvyklá přesnost je na setiny milimetru. Měřený rozměr se u nich určuje počtem otáček a pootočením mikrometrického šroubu. Hlavní stupnice na bubínku je dělena tak, že jeden dílek odpovídá posunutí pohyblivého dotyku o 0,01 mm. Vedlejší stupnice na trubce je dělena tak, že jeden dílek odpovídá úplně otáčce mikrometrického šroubu posunutím dotyku o 0,5 mm.

## Slide 9: Měření a orýsování
Nejčastěji používaná měřidla ve strojírenství
Úhloměry
dělíme je podle způsobu odečítání na stupnici
s jednoduchým odečítáním (oblouková stupnice)
s noniovým odečítáním (místo špičky – nonius → přesnost až 5 minut)
s optickým odečítáním
Přesnost
-Mechanický (přesnost 5‘)
-Optický (přesnost 5‘, 2‘)
-Digitální (přesnost 1‘)

## Slide 10: Měření a orýsování
Orýsování
je technologická operace , při které přenášíme skutečný obraz z technického výkresu na obrobek
Dělíme je :
orýsování plošné - rovinné
orýsování prostorové

## Slide 11: Měření a orýsování
Orýsování
Pomůcky:
Rýsovací jehla
Důlčík
Ocelové pravítko
Úhelník
Kružítko s ocelovými hroty
Úhloměr
Kladivo
Nádrh ( prostorové orýsování)

## Slide 12: Měření a orýsování
Orýsování

## Slide 13: Měření a orýsování
Prostorové orýsování
Nádrh

## Slide 14: Měření a orýsování
Zásady práce při orýsování

## Slide 15: Použité zdroje
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Leopold Voharek
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Veškeré použité obrázky (kliparty) pocházejí
http://www.rzk.xf.cz/orysovani.html
http://www.verko.cz/
zdroje autora