## Slide 1
Název školy: | ZŠ a MŠ Verneřice
Autor výukového materiálu: | Eduard Šram
Číslo projektu: | CZ.1.07/1.4.00/21.1526
Název: | VY_32_INOVACE_V.NP20
Vytvořeno: | 23. 4. 2013
Vzdělávací oblast: | Člověk a příroda
Vzdělávací obor: | Přírodopis
Tematický okruh: | Ekologie, průmyslové havárie
Určeno pro: | 9. ročník
Anotace: | Černobylská havárie: příčiny a následky havárie jaderné elektrárny v Černobylu.
Metodický pokyn: | Prezentace slouží k obeznámení žáků s jednou z vybraných havárií. K plnému využití učebního materiálu je třeba připojení k internetu, neboť prezentace obsahuje odkazy na videa.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Eduard Šram. | 

## Slide 2: Průmyslové havárie: Černobyl

## Slide 3: Černobylská havárie
nejzávažnější havárie jaderné elektrárny spojená s únikem radioaktivního záření do okolí
Černobyl, Pripjať – města na severu Ukrajiny nedaleko hranic s Běloruskem (tehdy Sovětský svaz)
elektrárna: zhruba 2 km od Pripjati, 4 bloky, konstrukce
havárie: 26. dubna 1986 v 1:23:58, v důsledku exploze reaktoru 4. bloku vznik požáru, odhalení jádra reaktoru a jeho roztavení, únik velkého množství radioaktivních částic do okolí

## Slide 4: Černobylská havárie
PŘÍČINY
nevhodná konstrukce reaktoru (např. nestabilita reaktoru při nízkém výkonu, chování neodpovídající intuici)
dlouhodobé porušování a podceňování bezpečnostních předpisů
nedostatečné vycvičení provozního personálu vedoucí k podceňování pravidel bezpečného provozu
chyby v základech samotného sovětského systému – přeceňování vlastních schopností, nerespektování pravidel, neposkytování pravdivých informací, nevhodné šetření prostředků
HAVÁRIE ELEKTRÁRNY NEBYLA POUHOU CHYBOU OPERÁTORŮ

## Slide 5: Černobylská havárie
CHRONOLOGIE UDÁLOSTI ve stručnosti
25. 4. 1986 – naplánováno odstavení reaktoru kvůli údržbě
před odstavením naplánováno provedení bezpečnostního testu (přerušení přívodu páry do turbíny), který měla uskutečnit odpolední směna; kvůli prodlevám však byl experiment odsunut a prováděn nepřipravenou noční směnou
nevhodnou a z bezpečnostního hlediska nepovolenou manipulací byl před zahájením experimentu přiveden reaktor do velmi nestabilního stavu, regulační tyče byly z aktivní zóny vytaženy
po zahájení experimentu (krátce po 1: 23 ráno) nastal nekontrolovaný nárůst výkonu reaktoru, zdeformovalo se vedení regulačních tyčí (nebylo možné je zasunout), pára pod velkým tlakem odhodila víko (1000 t, 1:23:47), poškodila střechu a grafit po kontaktu s kyslíkem začal hořet

## Slide 6: Černobylská havárie
NÁSLEDKY A ŘEŠENÍ SITUACE
většina řádně neinformovaných hasičů zemřela na následky ozáření, otevřené ohně zvládnuty do 5 hodin
odhalený reaktor zakrýván pískem shazovaným z vrtulníků (5000 t)
pravdivé informace o nebezpečí radioaktivního kouře nebyly poskytnuty ani ostatním záchranářům a obyvatelstvu
evakuace Pripjati (50 000 lidí) nařízena po více než 24 hodinách – důsledky sovětského systému, celkově evakuováno a přesídleno 350 000 osob
okamžitě hospitalizováno přes 200 lidí, 31 zemřelo, následky patrné dlouhodobě (např. zvýšené riziko výskytu rakoviny, genetické odchylky)
akutní nemoc z ozáření nelze léčit, téměř vždy končí smrtí postiženého

## Slide 7: Černobylská havárie
upozorňuji, že videa i obrázky související s havárií Černobylu jsou často drastické
zničený 4. blok – obr. 1
M. Gorbačov – obr. 2
radioaktivní mrak – obr. 3
Pripjať – obr. 4, obr. 5, obr. 6
mapa oblasti – obr. 7
řada filmových dokumentů na www.youtube.com
ke shlédnutí dokumenty „Vteřiny před katastrofou“, „Nultá hodina“

## Slide 8: Černobylská havárie
K připomenutí:
radioaktivita?
radioaktivní prvky?
záření α, β, γ?
štěpná reakce?
výroba elektrické energie?

## Slide 9: Za pozornost děkuji.