## Slide 1: Poškození dřeva houbami a hmyzem VY_32_INOVACE_28_568
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 28
Anotace | Vyučovací hodina o poškození dřeva houbami a hmyzem
Klíčová slova | Houby, spory, zapaření, plíseň, rakovina, hniloba, zásušek, zárost
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Dipl.Ing.Miloš Václav NOVÁK
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 2. ročník oboru TRUHLÁŘ, TESAŘ a TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
1

## Slide 2
Poškození houbami patří k nejdůležitějším vadám. Houby jsou příčinou poměrně velkých ztrát cenné dřevní suroviny.
Zbarvují nebo rozkládají dřevní hmotu a tím způsobují velké ztráty,
Rozkladem dřevní hmoty mění chemické složení dřeva, zhoršují tak jeho fyzikální a mechanické vlastnosti a tím také jeho spotřebitelnost.
Rozmnožování a rozšiřování hub
Houby se rozmnožují výtrusy – sporami. Za příznivých podmínek spora praskne a začne z ní vyrůstat houbové vlákno, které se nazývá hyfa. Hyfy se velmi rychle rozvětví a vytvoří podhoubí. Které se nazývá mycelium. Část mycelia proniká do dřeva, rozkládá jej a tak si zajišťuje výživu(hyfy vznikají do buněčné stěny).
Z mycelia na povrchu se tvoří plodnice, na níž rostou a dozrávají spory.
2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 3
Klasifikace poškození houbami
Zapaření
Vzniká v čerstvě pokáceném dřevě především listnatých bezjádrových dřevin (hlavně BK), jsou li delší dobu skladovány v kůře za teploty nad 20 stupňů(pozdní jarní a letní období). Přes kůru vysychá voda velmi pomalu a dřevo se zapaří.
Zapařené dřevo velmi snadno napadají houby.
Plíseň
Vytváří se při zvýšené vlhkosti účinkem plísňových hub jako různě zbarvené povlaky na povrchu dřeva, nejčastěji zelené až zeleno modré .
Rakovina
Je poškození kmene ve formě prohlubní (ran) nebo vydutí (boulí). Vzniká po napadení stromu silně parazitickými houbami, které rozkládají i živé dřevo a nedovolují ránu zacelit. Rána zůstává otevřená, zvětšuje se na kmenu zůstává vysoce zjizvená vypuklina.
3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 4
  Zbarvení dřeva
  Je způsobeno dřevozbarvujícími houbami, nebo jako první zbarvující stádium napadení dřeva dřevokaznými houbami.
  Hniloba
  Je to změna barvy, struktury fyzikálních a mechanických vlastností na základě rozkladu dřeva dřevokaznými houbami.
  Podle zbarvení lze hnilobou rozdělit na:
  Hnědou
  Bílou BBB
  Voštinovou – pestrou
  Podle stupně narušení dřeva má hniloba několik stádií:
  Dřevozbarvující stádium – patří ke zbarvení – není hniloba
  Tvrdá hniloba – dřeva má zhoršené mechanické vlastnosti, hřebík drží
  Měkká hniloba – měkké dřevo, hřebík nedrží
  Trouchnivost – poslední stádium hniloby, dřevo se rozpadá
4
4
4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Bílou
STÁDIA
HNILOBY

## Slide 5
Přehled nejčastěji se vyskytujících dřevokazných a dřevozbarvujících hub
Podle toho, kterou složku buněčné blány rozpouštějí, se houby dělí na:
Celulózové – živí se hlavně celulózou, dřevo tmavne a vzniká červenohnědá destruktivní hniloba
Ligninové – rozkládají nejdříve lignin a potom postupně veškerou dřevní hmotu. Dřevo postupně bělá, měkne a rozpadá se – vzniká bílá korozivní hniloba.
Podle toho na jakém dřevě žijí, se houby děli na:
Parazitické – na živých stromech
Saprofytické – na mrtvém, nebo zpracovaném dřevě
Saproparazitické – na živém stromě, ale i na odumřelém a na dřevě ve skladech.
5
5
5
5
5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
!
NA JAKÉM DŘEVĚ

## Slide 6
Ostatní poškození dřeva
Škody způsobené hmyzem
jsou ve srovnání se škodami způsobenými houbami podstatně menší (požerky)
Poškození kořenů
Napadení asimilačních orgánů (listí, jehličí)
Napadení pupenů a výhonků
Lýko poškozuje hmyz i jeho larvy
6
6
6
6
6
6
6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 7
Přehled některých nejdůležitějších druhů dřevokazného hmyzu
Brouky – kůrovce, dřevokazi, tesaříci, chrousty, červotoči
Blanokřídlý hmyz – pilořitky velká a fialová
- Motýly – drvopleň obecný, obaleči, mnišky, bekyně vrbová
7
7
7
7
7
7
7
7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
DĚLÍME NA

## Slide 8
Poškození cizopasnými rostlinami - na živých stromech se vyskytují obvykle dva druhy rostlin
POPÍNAVÉ - břečťan a chmel
PARAZITNÍ - jmelí listnáčové a jehličnanové
vlevo jmelí listnáčové
vpravo břečťan
8
8
8
8
8
8
8
8
8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
CIZOPASNÉ ROSTLINY

## Slide 9
Otázky k opakování:
Jak dřevo poškozují houby?
Jak se rozmnožují a rozšiřují?
Vysvětli klasifikaci vad vzniklých houbami
Rozděl dřevokazný hmyz
Jaké znáš cizopasné rostliny?
9
9
9
9
9
9
9
9
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 10
10
10
Literatura:
Ing. KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Praha 1, Mostecká 9: SOBOTÁLES, 1999, ISBN 80-85920-57-3.
Fotografie na snímku 8 jsou z vlastního zdroje autora DUM
www.office.microsoft.com
10
10
10
10
10
10
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje