## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 28
Anotace | Vyučovací hodina o mechanických spojovacích prostředcích ke spojování dřeva a materiálů na bázi dřeva
Klíčová slova | Kolíky, lamely, péra, příložky, hřebíky, vruty, šrouby, vlnovce
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Dipl. Ing. Miloš Václav NOVÁK
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 2. ročník oboru TRUHLÁŘ, TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Mechanické spojovací prostředky
VY_32_INOVACE_28_575

## Slide 2: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Dřevěné konstrukce RŮZNÉHO TVARU A ROZPĚTÍ se vyrábějí SPOJOVÁNÍM KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ ZE DŘEVA A Z MTR VYROBENÝCH NA BÁZI DŘEVA.
K SPOJOVÁNÍ se používají kromě truhlářských (TESAŘSKÝCH) spojů různé spojovací prostŘedky,
Které můžeme rozdělit na:
KOVOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
DŘEVĚNÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
    PLASTOVÉ a OSTATNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

## Slide 3: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
3
KOLÍKY
DŘEVĚNÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
Vyrábějí se z tvrdého dřeva, dubového nebo bukového. Jsou různého tvaru od
čtvercového do kruhového. Jejich povrch je hladký nebo rýhovaný (drážkový).
Mají obvykle zkosené konce. Hodí se na TUPÉ i POKOSOVÉ SPOJE z masivního
dřeva a velkoplošných desek.
rýhovaný kolík hladký kolík spirálový kolík

## Slide 4: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
LAMELY – jsou většinou z překližek, používají se většinou pro spojování plošných dílců z masivu a velkoplošných desek, kombinace s lepením, vyrábí se v různých velikostech
PÉRA – leží v drážkách dvou dílců, mohou být volně vložená nebo vlepená.
-volně vložená : většinou z překližek, DVD, z plastu
-vlepená : z masivního dřeva, překližek, z tvrdých DVD, z plastu
-úhlová péra : používají se výhradně pro rohové spoje ploch na pokos, plastová péra mají drážky a otvory pro lepidlo
Úhlové péro
Péro
z podélného
dřeva
PŘÍLOŽKY – jsou krátká prkna, fošny nebo hranolky
(pro tesařské konstrukce)
podložka
příložka
svorník
trám
sloupek

## Slide 5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
5
KOVOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
Mezi kovové spojovací prostředky (využívány truhláři) patří:
HŘEBÍKY ,VRUTY, SPONKY, HŘEBY A ŠROUBY
hlava dřík hrot
hladká plochá
rýhovaná zapuštěná
kolářské hřebíky
speciální např. se širokou hlavou (lepenkové), čalounické, kroucené, kalené , zaostřené na obou stranách atd.
VRUTY
spojení lze uvolnit, je kvalitnější než hřebíky, vyrobeny z různých slitin a kovů- nelegovaná ocel, mosaz, slitiny hliníku. Mohou být bez a s povrchovou úpravou (pomosazené, pozinkované, poniklované, kadmiované, s kluzným povlakem
Hlavní části vrutu: HLAVA, DŘÍK, ZÁVIT
Délka vrutu je vzdálenost od konce závitu na vrchní část hlavy vrutu
Tloušťka vrutu je průměr dříku vrutu
Podle tvaru hlavy rozlišujeme vruty se ZÁPUSTNOU, s PŮLKULATOU a s ČOČKOVITOU HLAVOU.
Podle způsobu šroubování např. vruty s DRÁŽKOU, KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU, ŠESTIHRANEM (IMBUSEM)
PODLE TVARU HLAVY…VRUTU…….

## Slide 6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
6
6
VRUTY S HLAVOU:
OZDOBNOU jsou ZÁPUSTNÉ (mají v hlavě díru nebo vnitřní závit)
FRÉZOVANOU mají na spodní části hlavy (faseta) vyfrézovaná ostří, která hlavu automaticky zapustí do dřeva
DO TŘÍSKOVÝCH DESEK jsou z tvrzené oceli, mají ostrý závit, středící hrot, brání štípání dřeva
SE ČTYŘHRANNOU A ŠESTIHRANNOU ke spojování velkých a silných dílů, otáčejí se klíčem
délka
závit různého tvaru
hlava
dřík
tloušťka

## Slide 7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
7
7
7
ŠROUBY jsou kovové spojovací prostředky, spojujeme větší a silnější dřeva, jednotlivé části nábytku nebo konstrukce. Vyrábí se podle norem ze stejných MTR jako vruty, ale mají „protikus“ tj. matici nebo připravený závit ve spojované části. Dnes se setkáváme s výrobky z nylonu tj. plastu.
HŘEBY používají se jako NEROZEBÍRATELNÉ spoje (mohou být i dřevěné),
kovové většinou plní funkci ozdobnou v zámcích nebo v závěsech.
zvlněné hřeby (vlnovce) jsou tenké zvlněné pruhy plechu ke spojování natupo speciální pneumatickou nastřelovačkou
vlnovce
hřeby

## Slide 8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
8
8
8
8
OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ
K čemu se používají mechanické spojovací prostředky?
Jak rozdělujeme MSP podle druhu MTR?
Kde jsi se ve své praxi s tímto materiálem setkal a kde ho můžeš koupit?
Jaký je rozdíl mezi vrutem a šroubem?

## Slide 9
Literatura:
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Ing. KADĚRA, Vratislav. MATERIÁLY učebnice pro odborná učiliště OBOR TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, Praha, PARTA s.r.o., 2003, ISBN 80-7320-041-4